GARANTI

DEN TEKNISKE GARANTI gælder i 12 måneder fra installationsdatoen og maksimalt 18 måneder efter den produktionsdato, der er angivet på bagsiden af dette garantibevis, i forhold til de komponenter, som producenten efter egen vurdering anser for at være defekte. Ingen andre eksterne arbejdsomkostninger eller lignende udgifter omfattes af garantien. For et alarmsystem, der omfattes af garantien, og som det er nødvendigt at reparere, betales desuden transporten. Garantien kan kun påberåbes, hvis GARANTIBEVISET indleveres sammen med et købsbevis/kvittering med samme apparatnummer, som er angivet på alarmsystemet. En god fotokopi kan bruges i stedet for originalbeviset. Normale sliddele (batterier etc.) omfattes ikke af garantien. Garantikrav tages ikke op til behandling, hvis årsagen til skaden skyldes forkert installation, ændringer, indgreb eller reparationer udført af personer uden den fornødne kompetence.

OBS! Installationsdatoen skal angives på dette garantibevis i forbindelse med installationen af alarmsystemet. Enhver ændring eller ufuldstændigt udfyldt bevis medfører ophævelse af garantien.

S.I.P.E. srl Via Alioli e Sassi 24 21026 Oltrona al Lago VARESE – ITALIEN

www.sipesrl.it -info@sipesrl.it

Rev. 2

# BRUGERMANUAL

CS 59A 	komplet model med en fjernkontrol og et ACT-card.

CS 59		komplet model med to fjernkontroller

## FJERNKONTROL OG ACT-CARD

## MANUEL AKTIVERING AF ALARMSYSTEMET

For at aktivere systemet trykker du på tast 1 på fjernkontrollen. For versioner med ACT-card, trykker du på satellitsymbolet på dit ACT-card. Hvis ”automatisk aktivering/deaktivering” er valgt (se det pågældende afsnit), er det tilstrækkeligt, at du bevæger dig væk fra motorcyklen med dit ACT-card. Alarmsystemet vil så afgive et enkelt lydsignal og indikatorlampen blinker en gang. (Se afsnittet om dipswitch-indstilling). Lysdioden blinker langsomt i 30 sekunder (testfunktion) og derefter i hurtigere takt.

## MANUEL DEAKTIVERING AF ALARMSYSTEMET

For at deaktivere alarmsystemet trykker du på tast 1 på fjernkontrollen. Hvis du har et ACT-card trykker du på satellitsymbolet på dit ACT-card. Hvis funktionen “automatisk aktivering/deaktivering” er aktiveret (se det pågældende afsnit), er det tilstrækkeligt, at du nærmer dig motorcyklen med dit ACT-card. Indikatoren blinker to gange samtidigt med, at der afgives to lydsignaler (se afsnittet om dipswitch-indstilling). Hvis der findes mindst en alarm, vil antallet af blink og lydsignaler ved deaktiveringen være fire i stedet for to. Lysdioden holder op med at blinke, og hvis ABI-funktionen er aktiv, lyser dioden med konstant lys. Ellers lyser den ikke.

## AUTOMATISK AKTIVERING/DEAKTIVERING (GÆLDER KUN MODEL CS59a)

For at aktivere denne funktion skal du kun vælge dipswitch-indstilling nr. 4 i position TIL (ON) (se afsnittet dipswitch-indstilling tast 3) og trykke på satellitsymbolet på dit ACT-card. Fra og med dette øjeblik er det tilstrækkeligt at fjerne sig langt væk fra motorcyklen for at alarmsystemet aktiveres, eller at nærme sig den for at alarmsystemet skal deaktiveres. For at koble den automatiske aktivering/deaktivering af alarmsystemet fra (dog ikke permanent), trykker du på tast 1 på fjernkontrollen. Derefter kan systemet kun styres via fjernkontrollen.

## PANIK-FUNKTION

For at aktivere panik-funktionen skal man blot trykke på tast 2 på fjernkontrollen. Sirenen vil høres i 30 sekunder. Det er muligt at aktivere Panik-funktionen, når alarmsystemet er

deaktiveret samt 30 sekunder efter, at det er blevet aktiveret.

## DEAKTIVERING AF STØDSENSOR

Hvis du ønsker at deaktivere stød-sensoren, når alarmsystemet er aktiveret, skal du vente til de første blink fra blinklysene er overstået og inden for 3 sekunder trykke på tast 1 på

fjernkontrollen. Enheden vil bekræfte deaktiveringen med et andet blink fra blinklyset og med et lydsignal (se afsnittet om dipswitch-indstilling).

## DEAKTIVERING AF SIRENE

For at afbryde sirenen, er du nødt til at aktivere alarmsystemet, og vente til de første blink fra blinklysene er overstået og inden for 3 sekunder trykke på tast 2 på fjernkontrollen. Enheden vil bekræfte deaktiveringen med et andet blink fra blinklysene, der varer længere end det forrige dog uden LYDSIGNAL (se afsnittet om dipswitch-indstilling).

## DEAKTIVERING AF ALARMSYSTEM MED NØDPINKODE

For at deaktivere alarmsystemet, skal man benytte følgende procedure:

Fremkald en alarm (alarmsystemet vil begynde at lyde), sæt nøglen i tændingen og drej inden for 7 sekunder nøglen til position TIL (ON). LED-indikatorlampen vil blinke hurtigt. Drej KUN tændingsnøglen til position FRA (OFF), når antallet af blink er det samme som PINKODEN. Hvis du laver en fejl, drej nøglen til position FRA (OFF) og derefter til position TIL (ON) igen.

HVORDAN MAN ÆNDRER EN PINKODE:

Når alarmsystemer er deaktiveret, drejer du tændingsnøglen til position TIL (ON) 3 gange og inden for 7 sekunder trykker du på tast nr. 1 på fjernkontrollen. Blinklysene vil blinke nogle gange. For at afslutte trykker du samtidig på tast nr. 1 og nr. 2.

Nu vil Led-indikatorlampen blinke flere gange svarende til din PINKODE (et tal mellem 1 og 15). Sekvensen gentages hvert 1 sekund.

Hvis du trykker nummeret 1 på fjernkontrollen, mens der er et ophold i blinksekvensen, er det muligt at ændre PINKODEN (hver gang du trykker på tasten, vil tallet i pinkoden øges med et blink). For at forlade denne procedure skal man blot dreje tændingsnøglen til position FRA. OBS!!!!! Vi anbefaler, at du skriver pinkoden ned.

## OPSTART OG TESTFUNKTION

Alarmsystemet bruger 30 sekunder til at starte op. I denne tid (led-indikatoren blinker langsomt) er det muligt at teste de forskellige funktioner (tændingsnøgle, A.B.I.-tast, og støtteben/saddelindgang).

Hver gang enheden modtager et signal, vil alarmsystemet sende et lydsignal. Hvis alarmsystemet registrerer 3 signaler fra den samme INDGANG, vil denne INDGANG blive deaktiveret for at undgå falske alarmer.

Den eneste funktion, der er aktiv under alle omstændigheder, er tændingsnøglen (positiv).

Når alarmsystemet er helt aktiveret, vil LED-indikatoren blinke med en højere frekvens.

## PRÆALARMFASEN

Hvis sensorerne ikke er deaktiveret under opstartstiden, tillader de, at der genereres alarmcykluser fra enheden, under præalarmfasen. Hver sensor kan generere en alarm mindst tre gange hver aktiveringscyklus. Derefter vil den blive deaktiveret. LED-indikatoren blinker hurtigere end under TESTFASEN. I præalarmfasen, er det muligt at aktivere sirenen i "panik"-modulet ved at trykke på tast 2 på fjernkontrollen.

## Alarm

Hvis enheden sender en alarm, aktiverer det sireneudgangen (hvis aktiveret, se afsnittet Deaktivering) i ca. 30 sekunder. Samtidig vil indikatoren blinke. Hvis du trykker på tast 1 på fjernkontrollen under alarmfasen, vil du kun stoppe sirenen, men ikke deaktivere alarmsystemet. For at deaktivere det, er du nødt til at trykke endnu en gang på tast 1 på fjernkontrollen.

Blinklysene vil blinke 4 gange svarende til 4 LYDSIGNALER. LED-lampen holder op med at blinke

## LEDNINGSTILSLUTNING

- Tilslut den SORTE ledning til jord

- Tilslut den GRØN/HVIDE ledning til tændingsnøglen (+15/54) (positiv)

- Tilslut de GULE ledninger til blinklysene

- Tilslut den RØDE ledning til en permanent +12v

- GUL/GRØN: programmerbar indgang (negativ eller positiv) til saddel/støtteben

- Den VIOLETTE ledning skal tilsluttes LED-indikatoren på motorcyklen. Kommandoen er negativ.

- Den samme VIOLETTE ledning tillader, hvis den er tilsluttet via en tast (negativ), at ABI-funktionen deaktiveres. Læs det pågældende afsnit for mere information.

Kun for model CS59 og CS59A

De GRØNNE, GRØN/SORTE, GRØN/RØDE ledninger skal bruges til startspærren. For at tilslutte dem, afbryder man RUN-ON/OFF-tastens eller benzinpumpens positive eller negative kommando etc… Tilslut de højre ledninger til deres respektive tilslutninger.

- GRØN/RED: RELÆKONTAKT STARTSPÆRRE FÆLLES

- GRØN/SORTE: RELÆKONTAKT STARTSPÆRRE NORMALT ÅBEN

- GRØN: RELÆKONTAKT STARTSPÆRRE NORMALT LUKKET

- BRUN: NEGATIV udgang. Hvis den er blevet programmeret med dipswitch-indstillinger, er den mulig at aktivere med tast 3 på TX.

- HVID/BLÅ: FAST NEGATIV udgang til at aktivere en ekstra sirene.

- Hvis den BRUNE ledningsudgang er aktiveret, vil denne blive deaktiveret.

### TEKNISKE DATA

| Laveste spænding | 8 Vcc |
| --- | --- |
| Maksimal spænding | 18 Vcc |
| Relækontakt for indikationer af retning | 2x 15 A |
| Relækontakt for startspærre | 20 A |
| Højeste udgangseffekt for modul | 500 Am |
| Maksimal absorption, når alarmsystemet er deaktiveret | 1Am |
| Højeste absorption med et aktiveret alarmsystem (aktiv LED) | 20 Am |
| Enhedens dimensioner | 95 x 85 x 35 Cm |

## Total PASSIV

30 sekunder efter at motorcyklen er standset, vil alarmsystemet automatisk aktivere sig selv (når du trykker på fjernkontrollen). Denne funktion er programmerbar med “dipswitch-indstilling” (se det pågældende afsnit).

## ANTI HI-JACK 1 (IKKE FOR MODEL CS 57)

Når motoren har været i gang 10 sekunder, vil alarmsystemet aktivere ANTI HI-JACK 1.

Denne funktion (se dipswitch-indstilling) har 3 faser:

Efter 20 sekunder lyser den røde LED-lampe konstant

Efter yderligere 20 sekunder vil alarmsystemet sende et akustisk signal

Efter endnu 20 sekunder vil startspærren blive aktiveret

Startspærren styres med en tidsfunktion. Dette betyder, at motoren vil gå i

10 sekunder og vil være stoppet i yderligere 10 sekunder (dette gentages 3 gange), derefter vil den stoppes definitivt.

OBS!!: Tilstedeværelse af et ACT-card eller et tryk på A.B.I.-tasten stopper funktionen, men deaktiverer den ikke.

Startspærren skal hæves via startsystemet.

## ANTI HI-JACK 2 MED STØTTEBEN (GÆLDER IKKE MODEL CS 57)

Denne funktion vil kun blive aktiveret, hvis du har aktiveret ANTI HI-JACK 1-funktionen,

med dipswitch-indstilling. Når motoren er startet, vil alarmsystem aktivere ANTI HI-JACK 2, hvis du sænker motorcyklens støtteben, 10 sekunder efter tændingen.

Denne funktion har 3 faser:

Efter 20 sekunder vil den røde LED-lampe lyse konstant

Efter yderligere 20 sekunder vil alarmsystemet sende et akustisk signal

Efter endnu 20 sekunder vil startspærren blive aktiveret.

Startspærren styres med en tidsfunktion. Dette betyder, at motoren vil gå i 10 sekunder, og stoppes i yderligere 10 sekunder (gentages 3 gange), derefter vil den blive stoppet definitivt.

OBS!!: Tilstedeværelse af et ACT-card eller et tryk på A.B.I.-tasten stopper funktionen, men deaktiverer den ikke.

Startspærren skal hæves via startsystemet..

PRE-shock alarm

Denne funktion kan slås til for at undgå falske alarmer.

Hvis systemet kun får 1 enkelt stød fra stød sensoren, vil der kun lyde et enkelt bib fra alarmen, hvis der kommer yderligt et stød kort efter vil alarmen blive fuld aktiv. ( se Dip-switches indstillingerne )

## STARTSPÆRRE A.B.I. (ANTI-START) (GÆLDER IKKE MODEL CS 57)

PÅ ALARMSYSTEMET PÅ CS 59 ER DET OBLIGATORISK

AT INSTALLERE EN TAST, ELLERS VIL DET IKKE VÆRE MULIGT AT KOMME UD AF EN AKTIVERET ANTI HIJACK-FUNKTION 1 OG 2.

Denne funktion, (som er programmerbar med dipswitch-indstilling), forhindrer start af motoren, hvis der anvendes stjålne nøgler eller fremmede nøgler.

Når alarmsystemet er aktiveret, eller 30 sekunder efter at motoren er standset, vil det for at starte motoren igen være nødvendigt at dreje tændingsnøglen til position TIL (ON) og trykke på A.B.I.-tasten (hvis du ikke har dit ACT-card med). At det er nødvendigt at bruge ACT-card eller ABI-tasten, vises ved at LED-LAMPEN LYSER KONSTANT.

Den VIOLETTE ledning til A.B.I. kan tilsluttes en normal tast eller til enhver negativ

kommando (f.eks. stoplys, blinklys…)

VIGTIGT!!

Vi foreslår, at du altid installerer ABI-tasten på CS59A, fordi det vil være den eneste måde at starte motoren igen, hvis du har mistet eller glemt dit ACT-card.

## DIPSWITCH-INDSTILLING

Når alarmsystemet er deaktiveret, DREJER DU TRE GANGE PÅ TÆNDINGSNØGLEN og

INDEN FOR 7 sekunder (når nøglen er i TIL-position), TRYKKER DU PÅ TAST 1 på fjernkontrollen. Indikatoren vil blinke for at indikere, hvilken funktion du er arbejder med. LED-lampen indikerer, om funktionen er aktiveret (tændt LED) eller ikke aktiveret (slukket LED). Du kan skifte mellem at aktivere og deaktivere funktionerne med tast "2". Ved at trykke på tast "1" kan du gå til den næste funktion

| Funktion | BLINK | LED TIL | LED FRA | Fabriksindstilling | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekstra udgang for fast sirene eller tast 3 | 8 | Tast 3 | Sireneudgang | Sireneudgang | CS59A/CS 59 |
| Automatisk aktivering/deaktivering med ACT-card | 7 | Aktiver | Afbryd | FRA | CS59A/CS 59 |
| ABI | 6 | Aktiver | Afbryd | FRA | CS59A/CS 59 |
| Pre shock alarm | 5 | Aktiver | Afbryd | TIL | ALLE |
| Anti hi-jack | 4 | Aktiver | Afbryd | FRA | Alle |
| Polaritetstast saddel eller støtteben | 3 | Positiv | Negativ | Negativ | ALLE |
| Passiv | 2 | Aktiver | Afbryd | FRA | ALLE |
| BIP til/fra | 1 | Aktiver | Afbryd | TIL | ALLE |

For at afslutte proceduren er det nødvendigt at sætte tændingsnøglen i position FRA (OFF). Det er ikke nødvendigt at afslutte alle definitioner, hvis du ønsker at afbryde programmeringen. For at slette hukommelsen, drejer du på tændingsnøglen eller trykker på tast 1

## ALARMHUKOMMELSE

Gå ind i dipswitch-indstillingen og forlad den ved at dreje tændingsnøglen til position FRA (OFF) (sæt tændingsnøglen i position TIL (ON) 3 gange, tryk på tast 1 på fjernkontrollen og drej derefter tændingsnøglen fra, så vil alarmsystemet angive årsagen til den seneste alarm med en blinksekvens hver 3. sekund.

Du kan se dette ved at LED-lampen blinker og angiver det sensornummer, der har genereret alarmen (se den næste tabel). Ved at trykke på tast 1 på fjernkontrollen, kan du gå ud af funktionen og slette hukommelsen.

Hvis du drejer på tændingsnøglen, kan du gå ud, men hukommelsen slettes ikke

| ALARMBLINK FRA HUKOMMELSEN | BLINK |
| --- | --- |
| ABI | 2 |
| SW1/I.R | 3 |
| SHOCK (STØD) | 4 |
| SADDEL/STØTTEBEN | 5 |
| +15 (START) | 6 |

## JUSTERING AF DEN ELEKTRONISKE STØDSENSOR

Hvis du har brug for at regulere følsomheden for stødsensoren, skal du dreje trimmerknappen et lille stykke til venstre.

Aktivér alarmsystemet, lad opstartstiden gå og bank på vinduet. Indstillingen vil

være OK, hvis alarmen reagerer for hver bankning. Hvis det omvendte er tilfældet, drejer man langsomt trimmerknappen mod højre.

## TRÅDLØS REGISTRERING AF FJERNKONTROL OG TILBEHØR

Når alarmsystemet er "fra", drejes tændingsnøglen 3 gange til TIL-position, og inden for 7 sekunder (når nøglen er i TIL-position) trykker man på tast 2 på fjernkontrollen eller ABI knappen: LED-lampen vil blinke hurtigt.

FJERNKONTROLLEN: Nu trykker man på tast 1 på den fjernkontrol, som man ønsker at registrere: LED-lampen vil lyse konstant. Tryk igen på tast 1 for at bekræfte, hvorefter lampen vil blinke igen. På denne måde kan du registrere 5 fjernkontroller.

ACT-CARD: Tryk på Satellit-symbolet. LED-lampen vil være tændt i et 1 sekund og derefter vil den blinke igen. Du kan registrere 7 ACT-cards.

Det er også muligt at registrere op til 15 SW1 and I.R. (se afsnittet SW1).

SLETNING AF SENSORER OG ACT-CARD

Du bruger denne procedure til at slette reed-sensorer og ACT-cards: Når alarmsystemet er

deaktiveret, drejer du tre gange på tændingsnøglen og inden for 10 sekunder trykker du samtidig på tast 1 og 2. På denne måde kan du slette ALLE ACT-cards og sensorer i

hukommelsen. Enheden vil sende 3 lydsignaler for at bekræfte sletningen.

SLETNING AF FJERNKONTROL

Fjernkontrollens hukommelse er cyklisk, så for at slette 1 fjernkontrol, vil det være nok at lave en registrering af en anden fjernkontrol.

## TRÅDLØS REED-SENSOR VIA SW1 OG INFRARØD SENSOR (TILBEHØR)

Den INFRARØDE sensor overvåger rummet mod mulig indtrængning og er, takket være dets følsomhed over for varmekilder, i stand til at signalere i god tid, hvis der udbryder brand. TSW1-sensoren vil, takket være dets praktiske brug og ringe dimension, kunne installeres til at signalere åbning af døre eller vinduer i op til 10 meters afstand fra hovedenheden.

FUNKTION

SW1-sensoren er i stand til at signalere åbning af døre og vinduer.

Hvis magneten er langt fra SW1-sensoren, vil denne sende et trådløst signal til enheden, der er installeret på motorcyklen. Hvis døren eller vinduet lukkes efter 4 sekunder, er SW1 klar til at sende et nyt signal til enheden.

INSTALLATION

Når SW1 er tændt (isæt batteriet), monteres den på den faste del (dørkarmen) og magneten på den bevægelige del (døren). Afstanden mellem de to dele bør ikke være mere end 4 mm. Hvis magneten er på højre side af reed-sensoren, er LED nødt til at være på den lave del. Hvis  magneten er på venstre side af reed-sensoren, er LED nødt til at være på den høje del. Når installationen er afsluttet, kan du registrere den nye reed-sensor.

HUKOMMELSE

Med alarmsystemet "fra", drejer du tændingsnøglen 3 gange til position TIL (ON) og inden for 10 sekunder trykker du på tast 2 på fjernkontrollen:

LED-lampen vil blinke hurtigt. Nu placeres magneten langt fra reed-sensoren for at udføre registrering (den infrarøde sensor tilsluttes batteriet). LED-lampen vil lyse konstant og vil afgive et lydsignal (hvis reed-sensoren netop er registreret, vil du høre to lydsignaler). Derefter vil LED-lampen blinke igen. Du kan registrere højst 15 reed- og infrarøde sensorer.